ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА.

Предохранительный выступ крышки 315го подшипника.

Комплексное предохранение редуктора.

Предохранительные скобы ящиков электроаппаратов.

Предохранительные тросики ящиков электроаппаратов.

Предохранительный тросик реактивной тяги.

Предохранительные тросы МК (2 шт.)

Предохранительный тросик верхней крышки редуктора.

Предохранительный тросик заливной пробки редуктора.

Контровочная проволока, контргайка и лепестковая шайба валиков ШС-40.

Предохранительные тросики РТП.

Предохранительный валик среднего рычага РТП.

Предохранительные скобы центрального подвешивания; внизу – вид сбоку (отсутствуют гидроамортизатор и брус ТР). На тележке – 4 шт.

Предохранительная скоба штанги привода авторежима.

Предохранительная цепочка крышки электрической части авторежима.

Предохранительная цепочка заливной пробки РСЧ.

Предохранительная скоба бруса ТР.

Шплинт на штоке оттормаживающей вилки.

Стопорная планка, держащая осевую гайку на буксе; стопорная планка крепится к торцу оси 2мя болтами; в головках болтов имеются отверстия, через которые пропускается мягкая проволока, связывающаяся восьмёркой.

Предохранительная чека шкворня.

Буксовый штырь.

Резиновый козырёк над ящиками ЯП-57 и ГВ

Резиновый козырёк над ящиком ЯП-60

Заземляющий провод на ящике ГВ.

Шплинты на болтах подвески балансира автосцепки.

Предохранительная скоба автосцепки.

Контровочная проволока рукава стояночного тормоза; связывается восьмёркой.

Шплинт на регулировочном болте РТП.

Предохранительные кронштейны ТД.

Буксовый шунт на шпинтонных тележках.

Лепестковая шайба и болт на гайке, крепящую пинтон.