ИНСТРУКЦИЯ И-04-99 ТО

о порядке пломбирования приборов и устройств безопасности

подвижного состава.

Общие положения.

К приборам и устройствам безопасности подвижного состава, подлежащих пломбированию относятся:

- устройства автоматического регулирования скорости всех модификаций;

- устройства контроля скорости (УКС);

- устройства автоматического выключения управления АВУ-045, ПВУ-2;

- пневматические и электрические приборы и устройства, контролирующие состояние оборудования вагона.

Пломбирование приборов и устройств безопасности производится работниками, выполняющими техническое обслуживание данного вида оборудования, специально назначенными приказом начальника электродепо.

Пломбирование производится специальным пломбиром, оставляющим на пломбе чёткие оттиски:

- на одной стороне знак «ТЧ» с указанием номера электродепо;

- на другой стороне:

- знак «АРС» (для пломбирования устройств АРС).

- знак «УКС» (для пломбирования устройств УКС).

- знак «П» (для пломбирования предохранительного клапана Э-216, фиксатора УАВА, ручки выключения дверей, кожуха ПВУ-2).

- знак «Э» (для пломбирования тумблера выключения АВУ-045, кнопки отключения БВ).

- Маркировка Госповерителя (для пломбирования манометров), пломбир находится у Госповерителя.

Пломбированию подвергаются:

- переключатель РЦ АРС;

- тумблеры АТ, ДАУ-АРС, КАХ (на составах, оборудованных устройствами ДАУ-АРС);

- тумблер ВН (на Калининской линии);

- переключатель УОС, тумблеры ЦД, ВП, кнопка КАХ;

- блоки аппаратуры АРС;

- переключатель РЦ УКС – на составах, оборудованных блоками УКС;

- кожух ПВУ-2;

- датчик скорости ДС-1;

- кнопка отключения быстродействующих выключателей (БВ);

- тумблер включения АВУ-045;

- фиксатор УАВА;

- предохранительный клапан Э-216;

- манометры (вагонные и стендовые);

- ручка выключения дверей в салоне (кроме 1ой ручки в головном вагоне).

В электродепо «Сокол» на эксплуатируемом электроподвижном составе отсутствуют: тумблеры АТ, ДАУ-АРС, КАХ, ВН, ЦД, ВП, кнопка КАХ, РЦ УКС, переключатель УОС, ПВУ-2.

Порядок пломбирования приборов и устройств безопасности.

После проведения ремонта, осмотра и проверки на функционирование ответственный работник участка АРС, назначенный приказом по электродепо, пломбирует устройства АРС и оформляет в Книге ремонта состава запись о готовности АРС к работе на линии, указывает дату установки пломбы, свою подпись.

Пломбирование тумблера включения АВУ-045, кнопки БВ, фиксатора УАВА, предохранительного клапана, ручек выключения дверей, манометров производится согласно действующим техпроцессам работником комплексной бригады, после проверки работы приборов на составе, после заводского ремонта, а также после вынужденного срыва пломбы при работе на линии. Пломбирование ручек выключения дверей в салоне производится согласно техпроцессам работником комплексной бригады после завершения работ и проверки дверного оборудования, а также заводского ремонта.

Пломбирование предохранительных клапанов Э-216 производится работником автоматного отделения после ремонта и регулировки на стенде.

Пломбирование манометров производит Госповеритель.

Правила приёмки приборов и устройств безопасности в электродепо.

При приёмке состава в электродепо машинист проверяет состояние и целостность пломб на устройствах АРС и приборах безопасности в кабине машиниста, затем приступает к проверке устройств АРС.

При отсутствии пломб машинист докладывает дежурному по электродепо. Дежурный по электродепо вызывает работников, связанных с обслуживанием данного вида приборов или устройств безопасности, на которых отсутствует пломба, для проверки их работы и пломбирования.

Запрещается выезжать из электродепо на линию с неопломбированными приборами и устройствами безопасности.

Не допускается пломбирование устройств АРС без проверки их функционирования.

# # #

Также пломбируются:

- гарантийные буксы (с пробегом менее 60000±10000 км);

- контроллер машиниста.